## Slide 1
Продукты / Системы контроля доступа / Механические замки + Электрозащелки
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ DORMA
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ НАД СОСТОЯНИЕМ ДВЕРИ
КЛАССЫ ЗАЩЕЛОК:
FAIL-SECURE (нормально-закрытые)
Без напряжения заблокирована
Для безопасности помещения – охранная
Для блокировки распространения огня – противопожарные серии
FAIL-SAFE (нормально-открытые)
Без напряжения разблокирована
Для безопасности людей – эвакуационные двери

## Slide 2
Продукты / Системы контроля доступа / Механические замки + Электрозащелки
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ DORMA
2. При блокировке рычаг удерживается вторым небольшим рычажком.
1. При открывании рычаг должен иметь возможность свободно перемещаться по красной стрелке.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
3. Когда нормально закрытая защёлка запитывается, второй рычажок перемещается вверх по синей стрелке – защёлка разблокируется.
Запитка может производиться:
Постоянным током (100% ED – может запитываться постоянно долго). Такие защёлки не в состоянии справляться с давлением со стороны ригеля двери – становится невозможной разблокировка!
Переменным током (AC) – слышен зуммер, максимальная сила давления – 80 Н (8 кг).

## Slide 3
ФУНКЦИЯ LUCKY STRIKE
Продукты / Системы контроля доступа / Механические замки + Электрозащелки
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ DORMA
около 2 сек.
t
Входное напряжение на защелку 12-48 V
В электрозащелках с Lucky Strike допускается давление до 200 Н!

## Slide 4
Продукты / Системы контроля доступа / Механические замки + Электрозащелки
ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ DORMA
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
А – ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ
При кратковременной подаче питания срабатывает механизм электрозащелки и удерживает ее в разблокированном состоянии до момента открывания двери (функция арретирования). Только для нормально-закрытых защелок.
Е – ФУНКЦИЯ ОТПИРАНИЯ
Небольшой рычажок механически отключает защелку. Дверь может быть открыта беспрепятственно, независимо от сигналов.
Только для нормально-закрытых защелок. Нельзя устанавливать на противопожарные двери.
RR – ФУНКЦИЯ МОНИТОРИНГА РИГЕЛЯ
Плавающий контакт контролирует положение косого ригеля механического замка («дверь открыта» / «дверь закрыта»).